Технические данные

| Диапазон измеряемых температур, оС | -20...+600 |
| --- | --- |
| Предел допускаемой абсолютной основной погрешности,(при Т≤100оС) относительной погрешности,(при Т≥100оС), где Т – измеряемая температура | ±1 оС ±1% |
| Разрешение по температуре, оС | 1 |
| Диапазон температур эксплуатации, оС | -40...+50 |
| Диапазон установки излучательной способности объекта | 0,01…1,00 |
| Время измерения, сек | 1 |
| Показатель визирования | 1:100 |
| Питание | АА х 2шт |
| Потребляемая мощность, не более | 0,2 Вт |
| Время непрерывной работы от элементов питания, не менее | 15 часов |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 122×145×43 |
| Масса прибора, кг | 0,28 |
| Корпус | IP65 |
| Цифровой выход | RS 232 |

| Комплект поставки |
| --- |
| Пирометр | 1 шт. |
| Элементы питания АА | 2 шт. |
| Сумка - чехол | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |
| Кабель для подключения к ПК * | --- |
| Комплект аккумуляторов с зарядным устройством * | --- |
| Блок питания от сети 220 В.* | --- |
| Штатив * | --- |

*Опционально

Свидетельство о приемке

| Инфракрасный пирометр | Кельвин Компакт 600 |
| --- | --- |
| Заводской номер | ____________________ |
| Дата выпуска | __.______.2019 |

соответствует ТУ 4211-001-40240197-2013 и признан годным к эксплуатации.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества пирометра требованиям ТУ 4211-001-40240197-2013  при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня поставки.

Гарантия не распространяется на изделия, вышедшие из строя:

- при нарушении условий эксплуатации,  транспортирования и хранения;

- из-за несоблюдения указаний, приведенных в инструкции;

- в случае разборки неуполномоченными лицами.

- при наличии механических повреждений;

- из-за отказов элементов питания.

КОМПАНИЯ «ЕВРОМИКС»,

129110, Москва, Слесарный пер., д.3 ,

www.zaoeuromix.ru, E-mail: info@zaoeuromix.ru

Тел. (495) 150-12-63

КОМПАНИЯ «ЕВРОМИКС»

ИНФРАКРАСНЫЙ ПИРОМЕТР

«КЕЛЬВИН»

ПАСПОРТ

Москва