АО БСКБ «Нефтехимавтоматика»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО БСКБ «Нефтехимавтоматика»

_________________ Ю. Н. Отряков

«___» __________________2021 г.

Аппарат автоматический для определения температуры вспышки в открытом тигле

ЛинтеЛ® АТВО-21

Паспорт

АИФ 2.821.027 ПС

Согласовано:

ЗГД по качеству ____________ И. М. Королёва

«____»_______________2021 г.

Зав. КО______________ А. Л. Сорокин

«____»_______________2021 г.

Разработано:

Ведущий инженер-программист______________ А. Р. Багауов

«____»_______________2021 г.

2021

Аппарат автоматический для определения температуры вспышки в открытом тигле

| ЛинтеЛ® АТВО-21 |  | 02 |  | АИФ 2.821.027 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (тип) |  | (модификация) |  | (обозначение) |  | (заводской номер) |  | (дата выпуска) |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Назначение

Аппарат лабораторный автоматический ЛинтеЛ® АТВО-21 (в дальнейшем аппарат) изготовлен согласно ТУ 26.51.53-056-00151785-2016, является испытательным оборудованием настольного типа и предназначен для испытания нефтепродуктов в открытом тигле по методу Кливленда в соответствии со стандартами ГОСТ 4333, ГОСТ 33141, ISO 2592 и ASTM D92.

Область применения - лаборатории промышленных предприятий и организаций, научно-исследовательские институты.

Аппарат изготовлен в климатическом исполнении группы УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

Эксплуатационные характеристики аппарата указаны в таблице 1.

Таблица 1 – Эксплуатационные характеристики

| Показатель | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Диапазон измерений температуры вспышки | °С | от 79 до 400 |
| Дискретность выдаваемого результата определения температуры вспышки | °С | 1 |
| Продолжительность одного испытания (без учёта времени подготовки проб) | мин | не более 40 |
| Давление газа на входе аппарата (рекомендуется использовать туристический баллон с резьбовым EU соединением с пропанобутановой смесью) | кПа | от 2 до 7 |
| Напряжение сети питания | В | от 187 до 242 |
| Частота сети питания | Гц | от 47 до 55 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания, не более | Вт | 35 |
| Потребляемая мощность в режиме испытания, не более |  | 1600 |
| Температура окружающей среды | °С | от 10 до 35 |
| Атмосферное давление | мм рт. ст. | от 550 до 800 |
| Относительная влажность при температуре +25°С, не более | % | 80 |

### Массо-габаритные характеристики аппарата указаны в таблице 2.

Таблица 2 –Массо-габаритные характеристики

| Характеристика | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Масса аппарата, не более | кг | 15 |
| Масса аппарата в упаковке, не более | кг | 23 |
| Размеры аппарата (Ш х В х Г) | мм | 480х300х330 |
| Размеры аппарата в упаковке (Ш х В х Г) | мм | 560х450х530 |

### Точностные характеристики аппарата указаны в таблице 3.

Таблица 3 – Точностные характеристики

| Показатель | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Скорость нагрева образца при температуре выше 50°C от начальной температуры продукта и ниже 56°C до предполагаемой температуры вспышки* | °С/мин | от 5 до 17 (от 14 до 17 для стандарта ГОСТ 33141) |
| Скорость нагрева образца при температуре 28 °C до предполагаемой температуры вспышки и выше | °С/мин | от 5 до 6 |
| Атмосферное давление | мм.рт.ст. | 1 |

Точностные показатели аппарата соответствуют требованиям, указанным в стандартах, по которым проводятся испытания.

ПРИМЕЧАНИЕ

При испытании по методу «Экспресс» результаты носят оценочный характер, точностные характеристики в данном случае не регламентируются.

### Идентификационные признаки программного обеспечения приведены в таблице 4.

Таблица 4 - Идентификационные признаки программного обеспечения

| Признак | Значение |
| --- | --- |
| Версия | 2.08 |
| Контрольная сумма | CDFD3BAB |

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Таблица 5 – Комплектность поставки

| Обозначение | Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| АИФ 2.821.027-02 | Аппарат автоматический для определения температуры вспышки в открытом тигле ЛинтеЛ® АТВО-21 | 1 |  |
| АИФ 2.821.027-02 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| АИФ 2.821.027-02 ПС | Паспорт | 1 |  |
| АИФ 2.821.027-02 МА | Программа и методика аттестации | 1 |  |
| Принадлежности |
| АИФ 8.210.262 | Тигель | 2 |  |
| АИФ 6.152.092 | Ручка - съёмник | 1 |  |
|  | Адаптер для газового балона | 1 |  |
|  | Редуктор | 1 |  |
|  | Трубка 0,5м | 2 |  |

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Аппарат автоматический для определения температуры вспышки в открытом тигле

| ЛинтеЛ® АТВО-21 |  | 02 |  | АИФ 2.821.027 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (тип) |  | (модификация) |  | (обозначение) |  | (заводской номер) |  | (дата выпуска) |

соответствует ТУ 26.51.53-056-00151785-2016 и признан годным к эксплуатации.

| место печати | Дата выпуска | «___» _________________ 20____г. |
| --- | --- | --- |
|  | Начальник ОТК | ____________________ (фамилия и инициалы) | ________ (подпись) |

Аппарат упакован согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации.

| Дата упаковки | «____» _______________ 20 __г. |
| --- | --- |
| Упаковку произвел | _____________________ (Фамилия и инициалы) | _____________ (подпись) |
| Аппарат после упаковки принял | _____________________ (Фамилия и инициалы) | _____________ (подпись) |

# ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие аппарата требованиям ТУ 26.51.53-056-00151785-2016 при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных требованиями АИФ 2.821.027-02 РЭ.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента поставки, при наработке не более 2500 часов.

Срок службы аппарата – 6 лет, при наработке не более 15000 часов.

Аппарат, у которого в течение гарантийного срока обнаруживается несоответствие техническим требованиям, изготовитель безвозмездно заменяет или ремонтирует на предприятии-изготовителе.

Аппарат принимается на гарантийный ремонт в упаковке предприятия-изготовителя с полным комплектом принадлежностей и с заполненным листом учета неисправностей.

Допускается другая упаковка, обеспечивающая предохранение аппарата от повреждения и порчи при погрузке-разгрузке и транспортировке аппарата.

Сведения об аппарате (модель, серийные номера, дата продажи, печать торгующей организации), указанные в паспорте, должны соответствовать изделию.

Право на проведение бесплатного гарантийного ремонта имеет только АО БСКБ «Нефтехимавтоматика» или лицо, имеющее сертификат на проведение данных работ, выданный указанной выше организацией.

Заменённые дефектные части изделия являются собственностью производителя и возврату не подлежат.

Если в течение гарантийного периода в изделии будет обнаружен дефект материала или изготовления, производитель на своё исключительное усмотрение отремонтирует или заменит изделие аналогичным.

По истечении гарантийного срока ремонт изделия производится на общих основаниях и в соответствии с тарифами, установленными производителем.

Гарантийные обязательства не распространяются на ущерб, дефект, неудовлетворительное функционирование, возникшие в результате:

сбоев в работе изделия из-за несоблюдения правил эксплуатации;

механических повреждений аппарата и принадлежностей, вызванных небрежностью при эксплуатации;

повреждений, вызванных попаданием внутрь изделия посторонних предметов, пыли, веществ, жидкостей, насекомых, грызунов;

повреждений, вызванных стихийным бедствием (грозой, молнией, наводнением и т. д.);

повреждений, вызванных несоответствием государственным стандартам параметров питающих сетей;

неисправности порта COM, вызванной подключением/отключением периферийного устройства при включённом питании;

любой другой причины, не связанной с производственным дефектом изделия.

Гарантия не распространяется на датчик температуры продукта.

Предприятие-изготовитель гарантирует неизменность точностных характеристик, подтвержденных при первичной аттестации после транспортировки.

# ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

Рекламации предъявляются при условии ведения учета неисправностей при эксплуатации (см. Приложение А). Лист учета неисправностей направлять изготовителю с сопроводительным письмом.

Для предъявления рекламаций обращаться по адресу:

АО БСКБ «Нефтехимавтоматика».

450075, г. Уфа пр. Октября, 149.

Контакты:

| приёмная | тел. факс e-mail | (347) 284-27-47 (347) 284-35-81 info@bashnxa.ru |
| --- | --- | --- |
| техническая поддержка | тел. e-mail Skype | (347) 284-28-32 support@bashnxa.ru neftehimavtomatika |
| поставка оборудования | тел. | (347) 284-44-36, (347) 284-27-34 |

Наша страница в Интернете:	bashnxa.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ А

# ОБРАЗЕЦ ЛИСТА УЧЕТА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Аппарат автоматический для определения температуры вспышки в открытом тигле

| ЛинтеЛ® АТВО-21 |  | 02 |  | АИФ 2.821.027 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (тип) |  | (модификация) |  | (обозначение) |  | (заводской номер) |  | (дата выпуска) |

УЧЁТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Дата возникновения | Характер неисправности | Количество часов работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

| (должность) |  | (фамилия и инициалы) |  | (подпись) |  | (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Footnotes

Для организации видеоконференций и консультаций (по предварительной договорённости по телефону).